## Slide 1: Communicatie LAPL(S)/SPL
Zaterdag 14 februari 2015

## Slide 2: Welkom / Inleiding
- Nieuw vak na bij invoering EASA LAPL(S)/SPL
- Vak is theoretisch, voor de praktijk van de RT dien je een praktijkexamen af te leggen
- Zijn er al vragen naar aanleiding van de tekst op www.zweefvliegopleiding.nl ?

## Slide 3: Waarom?

## Slide 4: Wat is communicatie?
- Verbale communicatie
- Non-verbale communicatie
(alleen verbale communicatie bestaat over de radio -> standaard uitdrukkingen en procedures)

## Slide 5: VFR Communicatie
- Visual Flight Rules

## Slide 6: Transponder
- Het woord transponder komt van de woorden: transmitter (zender) en responder (antwoorder). Na de invoering van de transponderplicht, zijn de meeste zweefvliegtuigen uitgerust met een Mode S transponder.
- Mode A – code + positie
- Mode C – code + hoogte + positie
- Mode S – code + hoogte + positie + label

## Slide 7: ACAS / TCAS
ACAS (Airborne Collision and Avoidance System) of TCAS (Traffic Collision Avoidance System).
ACAS en TCAS ontvangen transpondersignalen en geven waarschuwingen. Ze geven verkeersvliegtuigen en militaire vliegtuigen de opdracht om uit te ontwijken als er botsingsgevaar dreigt.

## Slide 8: Filmpje TCAS
http://youtu.be/gDOENQbxRR4

## Slide 9: Transpodercodes
7000 Voor vliegen in ongecontroleerd gebied
7500 code om aan te geven dat er sprake is van een kaping
7600 code om aan te geven dat er sprake is van uitval van de radioverbinding
7700 code om aan te geven dat er sprake is van een noodgeval

## Slide 10: Geheugensteun
seven five, someone with a knife
seven six, ik hoor niks
seven seven, we're going to heaven

## Slide 11: Begrippen
Paragraaf 4.2 doorgaan website…

## Slide 12: How do you read?
Read you one niet te verstaan
Read you two zo nu en dan te verstaan
Read you tree verstaanbaar, maar met moeite
Read you four verstaanbaar
Read you five perfect te verstaan

## Slide 13: Algemene procedures
Zweefvliegfrequenties 122.475 / 122.500 / 123.350 / 123.375 / 123.500 / 129.975 / 130.125 MHz. -> Nederlands - radiodiscipline
de taal van de internationale radiotelefonie is Engels. Tegen officiële stations zoals Amsterdam INFO, Eelde Tower en Dutch Mil Info gebruik je VFR RT.
- Belangrijk! Je hebt een RT licentie nodig om officiële stations op te roepen!!! (buiten noodsituaties)

## Slide 14: Gecontroleerd / ongecontroleerd
Voorbeelden gecontroleerd: Leeuwarden tower / Eelde ground / Eelde tower / Dutch Mill Info / Amsterdam Information
Voorbeelden ongecontroleerd: Hoogeveen radio / Leeuwarder grond / Drachten radio / Lelystad radio enz.
Check AIP (ais-netherlands.nl) / VFR kaart

## Slide 15: Belangrijke frequenties
- 121,500 Internationale noodfrequentie!!
- 123,350 onder andere Friese Aero Club
- 132,350 Dutch Mil Info

## Slide 17: Hoe zend je een bericht uit?
- Techniek
- Uitluisteren (10 seconden)
- Standaard volgorde

## Slide 20: Weersinformatie via de radio
- Officieel kanaal luchtvaartweer: www.luchtvaartmeteo.nl (inloggen met KNVvL lidnummer vooraf gegaan door KZ, ww is achternaam in hoofdletters)
- En-route (onderweg) kun je weerupdates krijgen via: zweefvliegers, FIS en ATIS

## Slide 21: ATIS
- Automatic Terminal Information Service

## Slide 22: Voorbeeld ATIS
http://www.youtube.com/watch?v=kcBrKd55NUc

## Slide 23: Verlies van radiocontact
- Communication failure is zeldzaam
- AVIATE – NAVIGATE – COMMUNICATE
- Probeer het volgende:

## Slide 24: Blind transmission

## Slide 25: Squawk 7600??
- 7-6 (00) ik hoor niks, doe dit alleen als je bezig bent met een gecontroleerde vlucht!
- Bestudeer lichtsignalen en seinenvierkant op je VFR kaart -> altijd meenemen op overland!!

## Slide 26: Noodprocedures en spoedprocedures
- ATC is er om je te helpen -> Dutch Mil Info / Amsterdam Information / 121,500 MHz
- AVIATE – NAVIGATE – COMMUNICATE

## Slide 27: Non-normal situations
- We onderscheiden 3 soorten ongewone vliegsituaties:
- 1. Non-normal situation – niet normale vliegsituatie
- 2. Urgency situation – dringende situatie
- 3. Distress situation – noodsituatie

## Slide 28: 1. Non-normal situation
- AVIATE –NAVIGATE – COMMUNICATE
- Voorbeeld 1: Je vliegt de LS4 en tijdens de vlucht komt 1 van je remkleppen uit.. Wat doe je?
- Voorbeeld 2: Je vliegt de DG1000 en door slecht opletten en matig zicht ben je de weg kwijt. Het luchtruim om je heen is complex, wat doe je?

## Slide 29: VB 2 met transponder

## Slide 30: VB 2 zonder Transponder

## Slide 31: 2. Urgency situation
- AVIATE –NAVIGATE – COMMUNICATE
- Gebruik 121,500 MHz of huidige frequentie indien je in contact bent met iemand
- Bij twijfel -> maak er noodsituatie van (Mayday)
- Gebruik standaard volgorde:

## Slide 32: 3. Distress situation
- AVIATE –NAVIGATE – COMMUNICATE
- Squawk 7700 (7-7 we’re going to heaven)
- Doe een noodoproep voorafgegaan met de woorden “Mayday, Mayday, Mayday”
- Activeer indien mogelijk je ELT voor je bij de grond bent (=Emergency Locator Transmitter)

## Slide 33: Vragen? / Opmerkingen?

## Slide 34: TIPS en links:
http://www.zweefvliegopleiding.nl/index.php/4-communicatie
http://www.aopa.org/Education/Online-Courses.aspx
http://www.ais-netherlands.nl