## Slide 1
6. OPERATIONELE PROCEDURES
Operationele procedures = EVO + VVO
Operationele procedures
=
Hoe zweefvliegers het doen!

## Slide 2
6. OPERATIONELE PROCEDURES
6. OPERATIONAL PROCEDURES SAILPLANE | 6. OPERATIONELE PROCEDURES voor het zweefvliegen
6.1. GENERAL REQUIREMENTS | 6.1 Algemene voorschriften
6.2. LAUNCH METHODS | 6.2 Startmethoden
6.3. SOARING TECHNIQUES | 6.3 Thermiek- en bergvliegen
6.4. CIRCUITS AND LANDING | 6.4 Circuit en landing
6.5. OUTLANDING | 6.5 Buitenlanding
6.6. SPECIAL OPERATIONAL PROCEDURES AND HAZARDS ) | 6.6 Speciale operationele procedures en gevaren
6.7. EMERGENCY PROCEDURES | 6.7 Noodprocedures
6.8 EMERGENCY PARACHUTE OPERATION AND LANDING | 6.8 Gebruik parachute
.

## Slide 3
In alle richtingen kijken (niet op je smartphone)
Achter startende kisten langs lopen
Uit de buurt van de lierkabels blijven
6.1. OPERATIONELE PROCEDURES
Veiligheidsregels op het veld

## Slide 4
helpt de D.D.I., zorgt voor de startlijst en wijst aan wie aan de beurt is om te vliegenen verwijst solisten naar een instructeur voor een briefing;
geeft toestemming dat er gestart kan worden, nadat hij/zij gecontroleerd heeft dat het lierpad vrij is, er geen vliegtuigen aan het landen zijn en er zich geen zweefvliegtuigen boven de lier bevinden;
wijst kabelrijder, tijdschrijven en ophalers gelande vliegtuigen aan;
zorgt voor aflossen lierist en geeft aan waar de zweefvliegtuigen op de startplaats moeten komen te staan;
6.1 OPERATIONELE PROCEDURES
De startleider:

## Slide 5
zorgt ervoor dat bij het starten de overige kabels ruim naast de vleugel van het startende zweefvliegtuig liggen en let er mee op dat de staartwielen verwijderd zijn;
regelt bij kabelbreuk dat de kabel weer gesplitst wordt en vraagt bij breukstukbreuk iemand om de breukstukhouder uit het veld te halen of het breukstuk te vervangen;
zorgt ervoor dat de juiste tekens aan de lierman gegeven worden;
wacht met starten indien personen zich te dicht in de buurt van het startende vliegtuig of bij het lierpad bevinden.
6.1 OPERATIONELE PROCEDURES
De startleider:

## Slide 6
6.1 OPERATIONELE PROCEDURES
Lichtseinen | Betekenis voor de lierman
Licht knippert | Kabel voorzichtig aantrekken
Licht aan en blijft aan tot 100 m hoogte | Kabel staat strak, nu doorgaan met starten
Licht uit in het begin van de start | Direct stoppen met lieren en wachten op nadere orders
‘Aantrekken’ geef je door aan de lierman op een teken van de tiploper of veldleider.
Kijk ook zelf of er veilig gestart kan worden. Lierpad vrij, geen personen of zweefvliegtuigen in de lierbaan en geen landende zweefvliegtuigen die te dicht bij kunnen komen.
Pas hierna geef je het sein “aantrekken” door. Bij het sein strak, geef je constant licht en kijk je het vliegtuig na tot zo’n 100 m hoogte.
Seinen aan de lier geven

## Slide 7
Een zweefvliegtuig duwen we meestal achteruit naar de startplaats.
Duw tegen de dikke voorkant van de vleugel zo dicht mogelijk bij de romp.
Vermijd het aanraken van de kap.
Eén persoon loopt bij een vleugeltip bij obstakels bij elke tip iemand.
Niet op het wiel draaien.
Waar kun je een zweefvliegtuig het beste duwen?
6.1 OPERATIONELE PROCEDURES

## Slide 8
Bij de landing gaat het laagst vliegende vliegtuig voor.
6.1 OPERATIONELE PROCEDURES
UITWIJKREGELS

## Slide 9
Wanneer twee zweefvliegtuigen recht op elkaar af vliegen, verleggen beide hun koers naar rechts
6.1 OPERATIONELE PROCEDURES
UITWIJKREGELS

## Slide 10
Voor een zweefvliegtuig dat van rechts komt, wordt naar rechts uitgeweken
6.1 OPERATIONELE PROCEDURES
UITWIJKREGELS

## Slide 11
Het inhalen van een ander zweefvliegtuig gebeurt door er met ruime afstand links of rechts omheen te gaan. Nooit er overheen of er onderdoor duiken!
6.1 OPERATIONELE PROCEDURES
UITWIJKREGELS

## Slide 12
Een motor(zweef)vliegtuig geeft voorrang aan een zweefvliegtuig.
6.1 OPERATIONELE PROCEDURES
UITWIJKREGELS

## Slide 13
Een vliegtuig met de rechter vleugel aan de bergkant heeft voorrang.
6.1 OPERATIONELE PROCEDURES
UITWIJKREGELS

## Slide 14
Wanneer het lijkt dat een vliegtuig niet horizontaal of verticaal beweegt, maar wel groter wordt, moet je zo snel mogelijk uitwijken.
6.1 OPERATIONELE PROCEDURES
UITKIJKEN

## Slide 15
Wanneer het lijkt dat een vliegtuig niet horizontaal of verticaal beweegt, maar wel groter wordt, moet je zo snel mogelijk uitwijken.
6.1 OPERATIONELE PROCEDURES
UITKIJKEN

## Slide 16
Het is vaak moeilijk te zien of een zweefvliegtuig van je af vliegt of juist naar je toe komt. De silhouetten zijn dan vrijwel gelijk.
Ook bij helder weer zijn, door de vele details op de horizon, juist die zweefvliegtuigen die zich op gelijke hoogte bevinden zijn vaak moeilijk te onderscheiden!
6.1 OPERATIONELE PROCEDURES
UITKIJKEN

## Slide 17
Ontwikkel een scanmethode waarbij je in alle richtingen een paar tellen bewust kijkt. Na een blik op het instrumenten bord moeten je ogen eerst weer scherpstellen op oneindig. Richt daarom je blik eerst even op de grond.
Zo’n scanmethode kan er zo uitzien: De blik van de vlieger gaat van de ene vleugel in de richting van de andere vleugel en vervolgens via de instrumenten weer naar de andere kant.
6.1 OPERATIONELE PROCEDURES

## Slide 18
Zorg voor de vlucht voor een schone kap en een schone bril.
Open de luchtschuif om de kap schoon te blazen zodra je merkt dat die beslaat.
Start na een regenbui niet met een natte en beslagen cockpitkap.
Zorg voor een goede vluchtvoorbereiding zodat je tijdens de vlucht zoveel mogelijk naar buiten kunt kijken.
Houd rekening met de dode hoeken van het vliegtuig (achter, onder en tijdens een bocht het gebied achter de hoge vleugel)
MEER TIPS VOOR BEVORDERING VAN DE VLIEGVEILIGHEID:
6.1 OPERATIONELE PROCEDURES

## Slide 19
Houd je aan de regels en voorschriften,
Voorkom gevaarlijke situaties
Houd je niet stil en meld onveilige situaties
Vlieg alleen als je fit bent (de I'M SAFE-checklist)
Kijk goed uit en let altijd op ander verkeer
Gebruik checklists, neem de tijd om ze uit je hoofd te leren
Zorg altijd voor een veilige vliegsnelheid, vooral op lage hoogte
Neem tijdig de juiste beslissingen.
Vlieg regelmatig met een instructeur
Blijf ruim binnen de veiligheidsmarges
Houd rekening met anderen
Pas je vliegen aan bij veranderende situaties en ken je eigen beperkingen
6.1 OPERATIONELE PROCEDURES
VLIEGERSCHAP

## Slide 20
de lierkabel (1),
de chute (2),
het voorloopstuk (3)
de breukstukken (4) en
het ringenpaar (5).
Pas als het zwaailicht op de lier uit is, doe je de chute aan de kabel die aan de beurt is en trek je deze kabel recht voor het te starten vliegtuig.
Controleer de conditie van de sluitingen en het voorloopstuk.
Binnen de spanwijdte van het vliegtuig mogen geen andere lierkabels of chutes liggen.
6.2.1 DE LIERSTART

## Slide 21
de lierkabel (1),
de chute (2),
het voorloopstuk (3)
de breukstukken (4) en
het ringenpaar (5).
Kijk of het voorloopstuk zo ligt dat er geen knopen in getrokken worden.
Kies het juiste breukstuk
Blauw is het breukstuk voor de meeste eenzitters. Zwart is voor veel tweezitters.
6.2.1 DE LIERSTART

## Slide 22
In plaats van die ijzeren verbindingen gebruiken sommige clubs een touwtje (soft shackles).
6.2.1 DE LIERSTART

## Slide 24
Wacht tot de vlieger zijn duim opsteekt. Houd daarna de vleugel horizontaal.
Let mee op of er veilig gestart kan worden. Transportwiel verwijderd? Geen zweefvliegtuigen boven de lier? Lierbaan vrij? Geen toestellen aan het landen?
Steek je een hand omhoog en roep ‘straktrekken’.
Als de kist iets rolt roep je: ‘strak’ en doe je je hand omlaag
Kabel aanhaken en tiplopen
6.2.1 DE LIERSTART

## Slide 25
Kabeluitrijden
Met kabeluitrijden begin je pas nadat een ervaren kabeluitrijder je dit geleerd heeft.
De tijdschrijver noteert de naam van de gezagvoerder, naam leerling, PH-nummer, starttijd en landingstijd.
Tijdschrijven en seinen aan de lier geven
6.2.1 DE LIERSTART

## Slide 26
Lichtseinen | Betekenis voor de lierman
Licht knippert | Vliegtuig staat recht, kabel voorzichtig straktrekken
Licht aan en blijft aan tot 100 m hoogte | Kabel staat strak, nu starten en doorgaan met starten
Licht uit in het begin van de start | Direct stoppen met lieren en wachten op nadere orders
6.2.1 DE LIERSTART

## Slide 27
De lierkabel moet voldoende lang zijn om het zweefvliegtuig naar een veilige hoogte te lieren (> 250 m).
De treksterkte moet minimaal 1,5 maal de sterkte van het gebruikte breukstuk zijn. Bij gebruik van een zwart breukstuk (10 kN) moet de kabel dus minimaal 15 kN sterk zijn. De meest gebruikte kabels hebben een treksterkte van 16 á 20 kN.
Als de lierist een kabel inschakelt dan moet het gele zwaailicht van lier moet branden. Zo'n zwaailicht moet op 1500 m afstand zichtbaar zijn.
6.2.1 DE LIERSTART
De lierkabel

## Slide 28
Direct achter de kabelgeleiding zit de kapinstallatie.
6.2.1 DE LIERSTART
De kapinstallatie

## Slide 29
Tijdens het lieren mogen zich geen personen bevinden binnen 50 meter links of rechts van de lierkabel.
Bij de lier mogen zich binnen 25 meter rondom de lier zich geen personen bevinden als er gelierd wordt, tenzij zij zich in een voertuig of in de liercabine zelf bevinden.
Wanneer een lierkabel breekt dan mag de kabel door een splits of door een klemverbinding worden gerepareerd. In een lierkabel mogen zich over een lengte van 100 m maximaal twee splitsen bevinden.
6.2.1 DE LIERSTART

## Slide 30
Kabelchute
Het gebruik van een chute is wettelijk niet verplicht, maar wordt er wel één gebruikt dan mag de chute een maximale doorsnede hebben van 2 meter.
6.2.1 DE LIERSTART

## Slide 31
De lier
6.2.1 DE LIERSTART

## Slide 32
Volgens de wet moet een liermotor beschikken over een vermogen van 67 kW (90 pk).
Voor de huidige veel zwaardere kunststofzweefvliegtuigen is dit een veel te klein vermogen
De hier afgebeelde BUSIO-lier beschikt over een vermogen van 115 kW (157pk).
6.2.1 DE LIERSTART
Vermogen liermotor

## Slide 33
De vliegsnelheid van het opgelierde zweefvliegtuig hangt af van verschillende factoren:
de kabelsnelheid;
de fase van de lierstart;
de windrichting en de windsterkte.
6.2.1 DE LIERSTART
Kabelsnelheid

## Slide 34
Zorgt voor voldoende brandstof.
Controleert voor hij/zij met lieren begint of de liermotor op bedrijfstemperatuur is.
Kijkt voor het oplieren eerst boven en achter de lier om te zien of het luchtruim vrij is.
Kijkt of het lierpad vrij is. Ook de kabelrijder moet buiten die 25m zijn of zich in de cabine bevinden.
Wanneer een motorvliegtuig of motorzwever bezig is met starten of met landen mag er niet gelierd worden.
Doet het gas bewust naar voren (3 seconden) tot de juiste hoeveelheid die bij het te lieren type zweefvliegtuig past.
Wanneer je ziet dat een zweefvliegtuig in de start met één vleugel de grond dreigt te raken lier je door. De vlieger behoort in de start z'n hand in de buurt van de gele knop te hebben en hij kan beter beoordelen of de start wel of niet afgebroken moet worden.
6.2.1 DE LIERSTART
De lierist:

## Slide 35
De lierist:
Wanneer de startleider, voordat het vliegtuig loskomt, de start onderbreekt door stop, stop, stop te roepen, of doordat het startlicht uitgaat, stop dan onmiddellijk en wacht verdere instructies af voordat je een kabel verder inliert.
Breek de start af als je bij het aantrekken (dus vóór het starten) constateert dat de liermotor hapert en niet goed loopt.
Merk je tijdens de eerste 100 meter hoogte van het startende vliegtuig dat de motor slecht loopt, of dat een tweede kabel wordt meegelierd, lier dan door tot het zweefvliegtuig een veilige vlieghoogte heeft.
Bij 90° dwarswind lier je met evenveel gas als wanneer er geen wind staat.
Zorg er voor dat je het zweefvliegtuig niet verder dan een zichthoek van 70° (schuin omhoog vanuit de lier gezien) omhoog liert.
6.2.1 DE LIERSTART

## Slide 36
Hand bij de gele knop!

## Slide 37
Het eerste gevaar bij steil starten is overtrek, het tweede is kabelbreuk.
Als je bij voldoende vliegsnelheid geleidelijk de klimstand vergroot, kun je, bij een kabelbreuk of motorstoring van de lier, de neus van het vliegtuig nog gemakkelijk en met nog voldoende vliegsnelheid weer onder de horizon brengen om daarna veilig te landen.
6.2.1 DE LIERSTART
Nooit steil starten

## Slide 38
6.2.1 DE LIERSTART
Tekens geven aan de lierist

## Slide 39
6.2.1 DE LIERSTART
Zeggen: | Actie:
‘Bijprikken’ | Stuurknuppel rustig naar voren doen zodat de spanning op de lierkabel afneemt en het vliegtuig in de normale vliegstand komt met de neus iets onder de horizon.
‘Ontkoppelen’ | Je trekt twee keer aan de ontkoppelknop.
‘Kleppen gesloten’ | Je voelt aan de kleppenhendel om te checken of de kleppen nog gelocked zijn.
‘Snelheid’ | Je controleert of je met normale vliegsnelheid vliegt en zegt hardop: ‘Snelheid; (bijv.) 85 km/h.’
Transponder | Je zet de transponder van STANDBY op ALT
BOKS

## Slide 40
Voor de start (1):
Letten op de windzak.
Bij het rollen over de grond (2):
Het weerhaaneffect;
Vleugels horizontaal houden.
Op enige hoogte (3):
Geleidelijk beginnen met opsturen;
Opsturen met voldoende dwarshelling en slipvrij.
6.2.1 DE LIERSTART
Lierstart met zijwind

## Slide 41
6.2.2 DE SLEEPSTART
Procedures sleepstart

## Slide 42
6.2.2 DE SLEEPSTART
Het sleepvliegtuig heeft een sleephaak die de sleepvlieger kan ont-koppelen of een kabel met een oprolautomaat met een kapinrichting.
De sleepbaan moet minimaal 600 meter lang zijn en 30 meter breed.
Er dient een afwerpplaats voor de sleepkabel te zijn,
Het tegelijk starten of landen van een TMG of sleepvliegtuig en een zweefvliegtuig is niet toegestaan behalve bij een daalsleep.
Wanneer de zweefvliegtuigen landen naast de startbaan van het sleepvliegtuig dan moet er minimaal 55 m ruimte zitten tussen de as van de landingsbaan en de as van de sleepbaan.
Slepen mag als op de startplaats een draagbaar blustoestel met een vulling van tenminste 9 kg bluspoeder aanwezig is.
Voorschriften sleepstart

## Slide 43
6.2.2 DE SLEEPSTART
Tijdens een sleep mogen er geen kunstvluchten worden uitgevoerd.
Tijdens het slepen mag alleen de sleepvlieger in het sleepvliegtuig zitten.
De sleepkabel is ± 60 meter lang. De kabel moet zo lang zijn dat aan de bestuurbaarheid en stabiliteit van het sleepvliegtuig kan worden voldaan.
Voorschriften sleepstart

## Slide 44
6.2.2 DE SLEEPSTART
Aan de kant van het zweefvliegtuig moet een breukstuk zitten met de sterkte die het vlieghandboek van het zweefvliegtuig voorschrijft.
De treksterkte van de kabel moet minimaal 1,5 maal de sterkte van het gebruikte breukstuk voor slepen zijn.
Het sleepvliegtuig moet in staat zijn om het zweefvliegtuig bij windstil, op een kort gemaaide grasbaan over een afstand 600 meter, minimaal 15 meter omhoog gesleept te hebben.
De sleepkabel wordt vastgemaakt aan de neushaak. Bij vliegtuigen zonder neushaak wordt de kabel aan de zwaartepuntshaak bevestigd
Voorschriften sleepstart

## Slide 45
6.2.2 DE SLEEPSTART
Straktrekken: buigen en strekken van de armen naar het hoofd toe (A).
Strak: beide handen in de vliegrichting te houden (B).
Start afbreken: gekruiste armen (C).
Tekens marshaller

## Slide 46
6.2.2 DE SLEEPSTART
Procedures sleepstart
Voor de start:
Trim voor neutraal;
Veld vrij en checken windrichting;
Voldoende afstand tot obstakels.
Tijdens het rollen:
Vleugels horizontaal houden en propwash opvangen;
Grote roeruitslagen geven;
Balanceren op het hoofdwiel;
Ontkoppelen als het zweefvliegtuig uitbreekt.
Tijdens het slepen:
Na het loskomen laag blijven;
Een bocht niet afsnijden;
Te slap hangen sleepkabel: iets slippen of kleppen iets open.
Na het ontkoppelen:
Kijken of de kabel los is en dan een bocht inzetten.

## Slide 47
6.2.2 DE SLEEPSTART
Bij een zweefvliegtuig met een neuswiel bevindt het zwaartepunt zich voor het hoofdwiel. Je moet het neuswiel van de grond trekken.
Een zweefvliegtuig zonder neuswiel heeft het zwaartepunt achter het hoofdwiel. Om de staart van de grond te krijgen moet je de stuurknuppel naar voren doen.
De propeller van het sleepvliegtuig veroorzaakt een behoorlijke slipstroom. Om niet in deze propellerslipstroom te komen ga je iets hoger vliegen. Je kiest jouw positie iets boven de slipstroom.
Procedures sleepstart

## Slide 48
6.2.2 DE SLEEPSTART
Het maken van een bocht
Wanneer het sleepvliegtuig een bocht inzet, probeer je zijn cirkel te volgen.
Ga je binnendoor en dan haal je het sleepvliegtuig in.
Begin daarom een paar seconden later aan de bocht (1),
Neem dan dezelfde helling aan als het sleepvliegtuig en richt de neus op de buitenste tip van het sleepvliegtuig (2).

## Slide 49
6.2.2 DE SLEEPSTART
Hangt de kabel behoorlijk door (1), dan slip je iets.
Helpt dat onvoldoende dan open je de kleppen iets.
Voordat de kabel helemaal strak is, sluit je de kleppen weer (2).
Procedures sleepstart

## Slide 50
6.2.2 DE SLEEPSTART
Als de kabel niet wil ontkoppelen meld dat via de radio of maak rolbewegingen met de vleugels (waggelen) en open de kleppen.
De sleepvlieger sleept je dan terug naar het veld en hij ontkoppelt vlak boven de grond.
Procedures sleepstart

## Slide 51
6.2.2 DE SLEEPSTART
Bij de dalende sleepvlucht moet het zweefvliegtuig meer en minder remkleppen gebruiken om op de juiste positie achter de sleepkist te blijven en om de sleepkabel strak te houden.
Procedures sleepstart
Na het laagste punt van de doorstart de kleppen weer sluiten.

## Slide 52
Weerhaaneffect (1) opvangen omdat anders het zweefvliegtuig uit zijn koers achter het sleepvliegtuig wordt gedraaid.
‘Weggezet na loskomen’ (2) Het zweefvliegtuig komt eerst ‘los’ terwijl het sleepvliegtuig nog over de baan rolt. De dwarswind verplaatst dan het zweefvliegtuig opzij.
OPSTUREN (3) Zoveel opsturen dat jouw positie midden boven de baan blijft. Opsturen met het richtings-roer en weinig helling.
SLEEPVLIEGTUIG VLIEGT (4) De combinatie sleepvliegtuig en zweefvliegtuig stuurt dan als één geheel op.
6.2.2 DE SLEEPSTART
Sleepstart met crosswind

## Slide 53
Zweefvliegtuigen hebben soms de neiging om na het loskomen het sleepvliegtuig op te tillen (situatie 2 op de afbeelding). Dit moet zo snel mogelijk gecorrigeerd worden.
Met een twee keer zo'n korte sleepkabel (situatie 3 op de afbeelding) wordt het sleepvliegtuig twee keer zo hoog bij de staart opgetild.
Vooral zweefvliegtuigen die aan de zwaartepuntshaak worden gesleept hebben de neiging om net als bij de lierstart met de neus omhoog te gaan.
Korte sleepkabel
6.2.3 DE SLEEPVLIEGER

## Slide 54
6.2.3 DE SLEEPVLIEGER
Wanneer het sleepvliegtuig loskomt, dan moet hij laag boven de baan blijven totdat de snelheid minimaal 110 km/h is.
Zware zweefvliegtuigen met water komen pas bij een hoge snelheid los.
Wanneer de sleepkist eerst los komt en direct begint te klimmen, dan krijgt hij bovendien vaak te maken met de windgradiënt.
Sleepvliegen en windgradiënt

## Slide 55
Beweegt de sleepvlieger snel achterelkaar het richtingsroer heen en weer. Dan is er iets met het zweefvliegtuig aan de hand is.
Als het (op een ongebruikelijke hoogte overduidelijk gaat waggelen) ontkoppel dan direct.
Gebeurt dit op een hoogte onder de 75 meter landt dan ergens in de richting van de wind.
Tekens bij de sleepstart
6.2.3 DE SLEEPVLIEGER

## Slide 56
6.2.3 DE SLEEPVLIEGER
Slingshot en kappen kabel
Zodra de sleepvlieger merkt dat het zweefvliegtuig zijn staart optilt, dus de neus van het sleepvliegtuig naar beneden drukt en de sleepvlieger kan dit niet meer herstellen met zijn hoogteroer, dan moet de sleepvlieger direct de kabel kappen of ontkoppelen.

## Slide 57
6.2.3 DE SLEEPVLIEGER
Wanneer de zweefvlieger te laat en onvoldoende helling aanneemt en het sleepvliegtuig juist nog meer helling aanneemt, dan wordt de afwijking snel groter.
Te laat bocht inzetten

## Slide 58
6.2.4 DE ZELFSTARTMETHODE
Procedures zelfstart
De meeste zelfstarters en thuisbrengers hebben een tweetaktmotor. Zo’n motor kan meer arbeid verrichten dan een even grote viertaktmotor.
Een tweetaktmotor is een zuigermotor die bij elke neergaande beweging arbeid verricht.
Zo'n motor gebruikt mengsmering (een mengsel van benzine en een paar procent olie) om de motor te smeren.

## Slide 59
6.2.4 DE ZELFSTARTMETHODE
Veel turbo's starten door aanduiken. Bij het aanduiken wordt de propeller door windmilling op gang gebracht.
Dit kost zo'n 60 tot 80 m hoogte. Zo'n motor dient daarom boven de 300 meter gestart te worden.
Procedures zelfstart

## Slide 60
6.2.4 DE ZELFSTARTMETHODE
De uitgeklapte motor wordt voor de landing ingeklapt en de zelfstarter landt als een zweefvliegtuig zonder motor.
Procedures zelfstart
Bij een thuisbrenger gaat het uitklappen van de motor vrijwel automatisch.
Door een schakelaar omhoog te plaatsen komt de motor uit de romp. Zodra de motor volledig uitgeklapt is, geeft een groen licht dit aan en verschijnt in de display het woord deko.
Door aan de decompressie hendel te trekken begint de propeller door het windmill effect te draaien. Dan laat je de decompressie-hendel los en de motor loopt.
De motor uitdoen gaat nog eenvoudiger. Je doet de schakelaar naar beneden, de motor stopt en wordt automatisch ingeklapt.

## Slide 61
6.2.4 DE ZELFSTARTMETHODE
Procedures zelfstart
Tijdens het klimmen naar een veilige hoogte kies je zo'n route dat mocht de motor weigeren, dat je dan gemakkelijk terug naar de landingsbaan kunt glijden.
Kies bij voorkeur een route tegen de wind in, dit geeft het meeste stijgen en de afstand tot het veld blijft kleiner wat bij een eventuele motorstoring een voordeel is.

## Slide 62
6.2.4 DE ZELFSTARTMETHODE
Procedures zelfstart
De motor wordt uitsluitend gestart op een hoogte en een positie waar je ook een veilige buitenlanding kunt maken.
Tijdens het starten van de motor houd je het landingsveld in zicht.
Klimmen met de motor aan doe je in de buurt van een buitenlandingsveld.

## Slide 63
Dezelfde draairichting aannemen van degene die voor je in de bel zit;
Recht tegenover iemand invoegen en tegenover hem blijven vliegen;
Boven of onder iemand vliegen alleen met grote verticale afstand;
Niet binnendoor draaien en goed om je heen kijken.
6.3 THERMIEK- EN BERGVLIEGEN
Veilig thermiekvliegen

## Slide 64
Zowel bij gewoon vliegen als bij thermiekvliegen geldt dat je een flinke verticale afstand moet nemen voordat je boven of onder iemand gaat vliegen.
Deze afstand moet meer dan 50 m zijn.
Ga ook niet boven iemand vliegen, want wie boven vliegt ziet degene onder hem niet.
6.3 THERMIEK- EN BERGVLIEGEN
Veilig thermiekvliegen

## Slide 65
Het is beter met z'n allen niet optimaal hoogte te winnen dan de mogelijkheid te creëren dat iemand het niet kan navertellen.
Ben je niet bereid om je aan te passen verlaat de bel dan. Dit geldt ook voor degene die als eerste in de bel kwam.
Thermiekbellen hebben geen eigenaar.
6.3 THERMIEK- EN BERGVLIEGEN
Veilig thermiekvliegen

## Slide 66
Houd bij het vliegen je positie en je hoogte in de gaten.
Zoek bovenwinds naar thermiek en let op in welke richting de wind je wegzet.
Je mag natuurlijk niet boven de lier of in de buurt van de lierbaan thermieken.
Houd ruime marges aan en verlaat eventueel de bel tijdig.
6.3 THERMIEK- EN BERGVLIEGEN
Veilig thermiekvliegen

## Slide 67
Bij terugvliegen kom je door gebieden waar je dalen hebt en gebieden waar je stijgen ondervindt.
Wanneer je de daalwindgebieden met verhoogde snelheid oversteekt, en de gebieden met stijgen met normale vliegsnelheid, verbruik je minder hoogte. Daarvoor gebruik je de MacCreadyring.
6.3 THERMIEK- EN BERGVLIEGEN
Veilig thermiekvliegen

## Slide 68
Opsturen
6.3 THERMIEK- EN BERGVLIEGEN
Bergvliegen

## Slide 69
6.3 THERMIEK- EN BERGVLIEGEN
Bestudeer de literatuur.
Neem voldoende checkstarts bij bergvlieginstructeurs.
Laat je voor een solostart in de bergen uitgebreid briefen en houd radiocontact.
Zorg altijd voor een veilige vliegsnelheid en vlieg gecoördineerd.
Vlieg schuin op de helling af en draai altijd van de berg af (achten).
Houd altijd rekening met behoorlijke turbulentie en ga sneller vliegen dan de normale thermieksnelheid.
Bergvliegen

## Slide 70
Let goed op andere zweefvlieg-tuigen, paragliders, kabels, enz.
Wijk tijdig uit, een zweefvliegtuig met de rechtervleugel bij de helling (ridge on the right) heeft voorrang.
Let goed op bij inhalen, een ander zweefvliegtuig kan plotseling van richting kan veranderen
Zorg ervoor dat je altijd richting het dal kunt ontsnappen.
Houd rekening met zeer zware turbulentie in de rotor.
Land voor de lokale zonsondergang.
Raadpleeg het handboek van het vliegtuig over maximale snelheden bij grote hoogte.
Boven 3000 m zuurstof gebruiken.
6.3 THERMIEK- EN BERGVLIEGEN
Bergvliegen

## Slide 71
Opsturen
6.3 THERMIEK- EN BERGVLIEGEN
Bergvliegen

## Slide 72
Zorg er bij het cirkelen voor dat je aan de windzijde blijft en verleg steeds naar die kant.
Houd altijd een ruime verticale afstand tot de kam.
Aan de lijzijde van de berg cirkelen is gevaarlijk.
6.3 THERMIEK- EN BERGVLIEGEN
Bergvliegen

## Slide 73
Bergvliegen
Voorwaarden voor golf zijn:
een krachtige bovenwind vrijwel loodrecht op een bergketen;
een onstabiele onderste laag die niet ver boven de toppen uit mag komen;
gevolgd door een dikke stabiele laag waarin de windsnelheid met de hoogte toeneemt; daarboven weer een onstabiele laag.
6.3 THERMIEK- EN BERGVLIEGEN
Voorwaarden voor golf

## Slide 74
Boven 3000 m wordt met zuurstof gevlogen.
Controleer voor de start of de kraan van de fles open staat en het systeem lekvrij is en zorg ervoor dat slangen niet afgekneld worden.
Houd de inhoud van je fles in de gaten.
Mocht de installatie op zo'n 7000 m het opgeven dan volgt na tien minuten bewusteloosheid.
Bij hapering van de zuurstofinstallatie is er maar een remedie: zo snel mogelijk naar beneden!
6.3 THERMIEK- EN BERGVLIEGEN
Bergvliegen

## Slide 75
Het aanknopingspunt (meestal) op 200 m hoogte en ongeveer 500 m afstand naast de lier aanvliegen;
Het rugwindbeen evenwijdig aan de lierbaan vliegen met landingssnelheid (gele driehoek);
Checken: wind, (wiel, water, welvingskleppen), snelheid en trim;
Bij het rugwindcheckpunt neem je de situatie rond het landingsveld in je op;
Wen jezelf eraan nu niet meer op je hoogtemeter te kijken, maar de hoek waaronder je de landingsplaats ziet als norm te gebruiken;
Niet te ver door vliegen (maximaal 45° uit) en de remkleppen niet openen tijdens een bocht.
6.4 CIRCUIT EN LANDING

## Slide 76
Het rugwindbeen inkorten (eerder indraaien dan 45° uit);
Bij sterk dalen op het rugwind-been iets dichter naar het veld toesturen en eerder indraaien naar het basisbeen;
Op het basisbeen goed opsturen.
Hogere landingssnelheid i.v.m. de windgradiënt en turbulentie (zie windgradiënt en turbulentie, oef. 4.17)
6.4 CIRCUIT EN LANDING
Circuit bij harde wind:

## Slide 77
Op het rugwindbeen opsturen om evenwijdig aan de lierbaan te blijven.
Op het basisbeen en op final ook weer opsturen om netjes in het midden van het landingsveld te komen.
6.4 CIRCUIT EN LANDING
Circuit bij crosswind:

## Slide 78
6.4 CIRCUIT EN LANDING
Op final (1):
Met de stuurknuppel de juiste landingssnelheid aanhouden en met de kleppen bepalen waar je wilt landen;
Geregeld de snelheid controleren (minstens elke 5 seconden);
Afronden (2):
Een paar meter boven de grond beginnen met afronden en vlak boven de grond gaan vliegen;
De neus in de landingsrichting op de horizon richten.

## Slide 79
Afvangen (3):
Naar de horizon kijken,
Met de stuurknuppel het zweefvliegtuig vliegend houden;
De vleugels horizontaal houden.
Uitrollen (4):
Stuurknuppel getrokken houden;
De vleugels met de rolroeren horizontaal houden;
Met het voetenstuur het vliegtuig in de landingsrichting houden.
6.4 CIRCUIT EN LANDING

## Slide 80
Te hoog afvangen (5) en snelheid verliezen heeft tot gevolg dat het vliegtuig de laatste meters doorzakt.
Met te hoge snelheid landen (6) en te laat afronden levert ook flinke stuiters op.
Na een harde landing moet het vliegtuig geïnspecteerd worden.
KLASSIEKE LANDINGSFOUTEN
6.4 CIRCUIT EN LANDING

## Slide 81
Met zijwind landen betekent dat je zoveel moet opsturen, dat je op de gewenste plaats landt en je niet door de wind opzij laat zetten.
Dit opsturen doe je door de neus in de windrichting te brengen.
Opsturen krabbend:
6.4 CIRCUIT EN LANDING

## Slide 82
Een andere manier om met zijwind te landen is slippend landen. Je vliegt nu je final met de langsas in de richting van het landingsveld.
Om niet door de wind weggezet te worden houd je de vleugel aan de windzijde iets lager en met het richtingsroer houd je de langsas in de landingsrichting.
Opsturen door te slippen
6.4 CIRCUIT EN LANDING

## Slide 83
Na de landing houd je tijdens het uitrollen de vleugel aan de windzijde iets lager om opwaaien te voorkomen en ga je het weerhaaneffect tegen met het voetenstuur.
WEERHAANEFFECT
6.4 CIRCUIT EN LANDING

## Slide 84
Bij het landen over of naast een bomenrij houden we rekening met turbulentie en het wegvallen van de wind;
Bij harde wind houden we rekening met de windgradiënt. Extra snelheid en deze niet laten teruglopen;
Niet met vol kleppen landen en niet te hoog afronden.
6.4 CIRCUIT EN LANDING

## Slide 85
In de onderste meters neemt de windsnelheid sterk af doordat de wind door de grond afgeremd wordt.
Op de afbeelding zie je:
WINDGRADIËNT
Een windgradiënt in de onderste luchtlaag;
Een final met voldoende snelheid;
Een final met als fouten: te weinig snelheid; niet meer op de snelheidsmeter gelet; te hoog begonnen met afronden.
6.4 CIRCUIT EN LANDING

## Slide 86
6.5 BUITENLANDING
Begin ruim van tevoren met het kiezen van een geschikt veld
Kies een landingsveld in de windrichting en voldoende lang
Beoordeel het veld op vrije inzweef en aanwezige obstakels
Vlieg een keer om het gekozen veld heen
Vergeet niet om de landingschecklist af te werken
Land bij een heuvelachtig veld tegen de helling op
Vertrouw niet meer op je hoogtemeter
Houd je aan de 'zeven-vijf-drie-regel'
Overland en veldkeuze

## Slide 87
6.5 BUITENLANDING
De beslissingstrechter

## Slide 88
6.5 BUITENLANDING
Keuze veld in de windrichting, vrije inzweef en voldoende lang
Voorkeurlijst:
gemaaide korenvelden (zonder strobalen)
gemaaid grasland, te herkennen aan de lichtgroene kleur
onbeplante akkers
akkers met kort gewas
weiland (vrij van vee)
korenveld

## Slide 89
6.5 BUITENLANDING
Buitenlandingscircuit
Verlies het veld niet uit het oog, kies het circuit aan de lijzijde
Negeer mogelijke thermiek
Houd rekening met: hoogte, afstand en hoek. Schat de hoogte en kies je afstand tot het veld zo dat de hoek ten opzichte van je veld circa 30° bedraagt.
De hoogte moet je schatten want de hoogte op de hoogtemeter klopt niet.

## Slide 90
6.6 SPECIALE OPERATIONELE PROCEDURES
Krachten op een zweefvliegtuig bij snel vliegen
De heftigheid waarmee je uit een duikvlucht optrekt, kan gemeten worden met een g-meter.
Met 1g bedoelen we de normale aantrekkingskracht die de aarde op jou uitoefent.
Bij 2g ervaar je een kracht die twee keer zo groot.

## Slide 91
6.6 SPECIALE OPERATIONELE PROCEDURES
Begrenzingen op de snelheidsmeter
groene deel - veilige vliegsnelheid
gele deel - slechts beperkte (max. 1/3) roeruitslagen maken, vooral bij turbulent weer in verband met mogelijk hoge belasting van het zweefvliegtuig; het gele gedeelte heet de VA (de manoeuvreersnelheid);
rode markering - VNE (Velocity Never Exceed) maximum snelheid, die niet mag worden overschreden
VRA (VRA is de maximale velocity rough air) = gele deel

## Slide 92
6.6 SPECIALE OPERATIONELE PROCEDURES
Steile bochten, meer helling dus meer snelheid

## Slide 93
6.6 SPECIALE OPERATIONELE PROCEDURES
Dwarshelling | Lift | Toename overtreksnelheid
0° | 1 | 0%
30° | 1,15 | 7%
60° | 2 | 41%
Steile bochten, meer helling dus meer snelheid
Bij zo'n 80° dwarshelling gaat de g-meter al naar 5g.
Een onbeheerste ruk aan de stuurknuppel zorgt dan voor overbelasting van het vliegtuig.
Daarom moet je beheerst het vliegtuig horizontaal leggen en rustig uit de duikvlucht optrekken.

## Slide 94
6.6 SPECIALE OPERATIONELE PROCEDURES
Spiraalduik
Herstel uit spiraalduik:
Met de stuurknuppel horizontaal rollen en vervolgens rustig de neus op de horizon trekken (snelheid in hoogte omzetten)
Wanneer de snelheid te hoog oploopt (al bij 90% van de maximum snelheid) beheerst de remkleppen openen (lees wat hierover in het handboek staat)..

## Slide 95
6.6 SPECIALE OPERATIONELE PROCEDURES
In een tolvlucht brengen
Eerst de veiligheidsprocedure.
Binnen:
geen losse voorwerpen
riemen goed vast
kleppen gelocked en de trim op normale vliegsnelheid.
Buiten:
een linker- en een rechterbocht, geen vliegtuigen onder je.
zorg voor voldoende hoogte, ée1n draai 80 m, boven 450 m er uit.
neem een oriëntatiepunt
niet boven mensenmassa of bebouwde kom.
Tolvlucht

## Slide 96
6.6 SPECIALE OPERATIONELE PROCEDURES
Ga steeds langzamer vliegen;
Zet vlak voor de overtrek met vol voeten een bocht in, terwijl je de vleugel met het rolroer horizontaal probeert te houden (een schuivende bocht).
Zodra deze binnenste vleugel wegzakt, doe je het rolroer volledig ‘tegen’ (proberen om de wegzakkende vleugel weer horizontaal te trekken). Het naar beneden geslagen rolroer veroorzaakt een volledige overtrek van de vleugel.
De vleugel valt verder weg en de weerstand van deze vleugel neemt verder toe, waardoor de draaiing begint.
De neus wijst steil naar beneden en de grond lijkt onder de neus te draaien. Je krijgt het gevoel ongeremd draaiend omlaag te vallen. Bij voldoende hoogte is deze situatie ongevaarlijk en goed te beëindigen.
In een tolvlucht brengen

## Slide 97
6.6 SPECIALE OPERATIONELE PROCEDURES
6. Richtingsroer tegen de draairichting in volledig intrappen;
7. het hoogteroer naar voren en in de neutraalstand houden;
8. het rolroer neutraal houden;
9. zodra het draaien stopt het richtingsroer neutraal zetten en beheerst uit de duikvlucht optrekken.
Uit een tolvlucht halen
Dit is de standaardmethode. Lees, voor je de oefening tolvlucht in een voor jou onbekend zweefvliegtuig doet, altijd eerst wat daarover in het vlieghandboek van het vliegtuig staat.

## Slide 98
6.6 SPECIALE OPERATIONELE PROCEDURES
Slipvlucht en sliplanding
Op deze afbeelding is de lift is vrijwel gelijk aan het gewicht (L ≈ G). Het vliegtuig wordt recht aangestroomd.
Op de tweede afbeelding wordt met dwarshelling naar links gevlogen en met het voetenstuur naar rechts (gekruiste roeren) => het vliegtuig glijdt door de zijwaartse component van het gewicht G1, in de richting van de lage vleugel.
Het richtingsroer 'tegen' voorkomt het maken van een bocht. Daardoor staat de romp onder een hoek met de lucht-stroom waardoor er een dwarskracht ontstaat die evenwicht maakt met G1.

## Slide 99
6.6 SPECIALE OPERATIONELE PROCEDURES
Door het naar boven uitgeslagen rolroer heeft de tip van de lage vleugel een kleinere invalshoek dan de hoge vleugel.
Als er dus een vleugel zou overtrekken dan gebeurt dat het eerst bij de hoge vleugel, maar door de beperkte hoogteroer-uitslagcapaciteit kan de kritieke invalshoek meestal niet worden bereikt.
Is slippen gevaarlijk?

## Slide 100
6.6 SPECIALE OPERATIONELE PROCEDURES
Slipvlucht met remkleppen
Aan de hand van een lijnkenmerk deze oefening eerst boven in de lucht oefenen
Hoger op circuit gaan en hoger aan je final begint
Met kleppen open het zweefvliegtuig in een slip brengen naar de zijde waar de wind vandaan komt.
Boven 10 m hoogte de kleppen indoen en het toestel uit de slip halen.
Eerst voldoende snelheid oppakken en pas daarna eventueel de remkleppen weer openen.

## Slide 101
6.6 SPECIALE OPERATIONELE PROCEDURES
Slipvlucht met remkleppen
Slippen met remkleppen is gemakkelijker dan zonder, omdat met geopende kleppen stabieler is.
Je kunt het vliegtuig een-voudiger in de slip houden.
Bij slippen met remkleppen vergroot je de daalsnelheid fors, waardoor de kans groter wordt dat je het vliegtuig toch op de uitgekozen plaats aan de grond kunt zetten.

## Slide 102
6.7 NOODPROCEDURES
Kabelbreuk
Direct de neus onder de horizon brengen, duidelijk wat meer dan in de normale vliegstand en zo vlug mogelijk gaan vliegen met landingssnelheid;
BOKS volledig afmaken(vooral ‘kleppen in de lock’ checken) en de trim op landingssnelheid;
Op lage hoogte: rechtuit landen. Op grotere hoogte: de hoogte checken en boven de 80 m of 100 m altijd een verkort circuit vliegen (80 m of 100 m is afhankelijk van de plaatselijke situatie, dit wordt bij de briefing vermeld).

## Slide 103
6.7 NOODPROCEDURES
Kabelbreuk
Kabelbreuk op ± 50 m: Knuppel naar voren, BOKS afmaken en landen in of naast het lierpad.
Kabelbreuk op ± 90 m: Knuppel naar voren, BOKS afmaken en een aangepast circuit maken.
Kabelbreuk op ±140 m: Knuppel naar voren, BOKS afmaken en een verkort circuit maken.

## Slide 104
6.7 NOODPROCEDURES
Knapt de sleepkabel. ontkoppel zodra je weet dat dat onder je geen gevaar oplevert.
Onder de 75 m een landing tegen de windrichting in.
Sleepkabelbreuk

## Slide 105
Optillen sleepvliegtuig voorkomen:
6.7 NOODPROCEDURES
Weinig ervaring? Start dan niet met een zwaartepuntshaak en niet bij turbulent weer.
Houd de sleepkist op de juiste hoogte in de kap.
Zit je te laag zit, trek dan voorzichtig op om weer op dezelfde hoogte van het sleepvliegtuig te komen.
Verlies het sleepvliegtuig geen moment uit het oog. Tijdens de klim doe je niet je raampje dicht en laat je het wiel uit totdat je ontkoppeld hebt.
Zodra je het sleepvliegtuig niet meer ziet moet je direct ontkoppelen.
Op ontkoppelhoogte trek je aan de ontkoppelknop en kijk je of de sleepkabel zich verwijderd van het zweefvliegtuig pas daarna maak je een klimmende bocht.

## Slide 106
GEBRUIK PARACHUTE EN DE LANDING
Een parachute doet het altijd en gaat langer mee als hij goed behandeld wordt
Bij kunstvluchten en wolkenvluchten is een parachute verplicht
Een parachute moet jaarlijks worden gekeurd
Denk voor de vlucht na over de noodprocedures
Parachute

## Slide 107
Verwijder de kap (vlieghandboek)
Maak riemen los.
Duw jezelf omhoog en over de rand (liefst onder de vleugel door)
Zodra je vrij bent van het vliegtuig, trek krachtig aan de D-hendel en beweeg deze zo ver mogelijk bij je lichaam vandaan.
GEBRUIK PARACHUTE EN DE LANDING
Beschrijving parachute

## Slide 108
GEBRUIK PARACHUTE EN DE LANDING
De landing
Een koepelparachute is enigszins bestuurbaar door de vanglijnen aan te trekken aan de kant die je uit wilt sturen.
Houd je knieën en de enkels stevig tegen elkaar, knieën en je rug moeten enigszins gebogen zijn.
Houd je voeten horizontaal en vang de klap op en laat je daarna omrollen in de richting die de parachute je uittrekt.
Kun je na de landing opstaan, probeer dan om de parachute heen te lopen, zodat de wind er niet meer in waait.

## Slide 109
GEBRUIK PARACHUTE EN DE LANDING
NOAH-systeem (NOtAusstiegsHilfe)
Zweefvliegtuig met ingebouwde parachute
Ingebouwde parachute en NOAH

## Slide 110
GEBRUIK PARACHUTE EN DE LANDING
Oefentoets: https://zweefvliegopleiding.nl/index.php/oefentoets-operationele-procedures
VRAGEN…?